30.33.11-d	HOUTEN DEUR

90 MINUTEN BRANDWERENDE HOUTEN BINNENDEUR

Uitvoering; 	Dicht of met glasopeningen volgens tekening

Fabrikaat;	BPZ-Van Vuuren

Type;		Pico6069 - 90

Brandwering;	90 minuten brandwerend

Breedte;	Volgens tekening

Hoogte;		Volgens tekening

Dikte;		69 mm

Kantuitvoering;	Hardhouten randhout (fabrieksmatig blank lakken)

Dekplaat;	HDF

Oppervlakte;	# Deur voorzien van Formica toplaag (Colors / Matte 58 collectie)

# Schilderkwaliteit

# Edelfineer (type Edelfineer te omschrijven)

Vulling;	Speciale brandwerende vulling / Rw 31 dB

AFHANGEN HOUTEN DEUR (BRL 0808-03)

De deuren dienen volgens het BPZ-DigiMate systeem vooraf digitaal ingemeten te worden. De deuren worden fabrieksmatig op maat geschaafd, volgens de contouren

van het kozijn. Hang- en sluitwerk wordt fabrieksmatig aangebracht.

.01	BINNENDEUREN

Alle stompe 90 minuten brandwerende binnendeuren